# 电子秤专业语音芯片

1. 电子秤专业语音芯片的电气特性：

电源电压VDD：2.4～4.5V

静态电流：	Isb	：≤2µA

工作电流：	Iop	：2m A(no load)

音频输出方式：	D/A输出（DAC输出）

工作温度：-20℃~＋80℃

封装形式：DIP8/SOP8

电子秤专业语音芯片管脚图

2．引脚功能：

| 脚号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RST | 脉冲计数复位 |
| 2 | CNT | 脉冲触发信号 |
| 3 | BUSY | 工作状态反馈 |
| 4 | IO | NC |
| 5 | VSS | 电源负 |
| 6 | PWM1 | NC |
| 7 | VDD | 电源正 |
| 8 | PWM2/DAC | DAC 信号输出 |

表3.9  引脚功能表

注:NC脚悬空不接。

3. 原理图:

典型应用电路

外接功放应用电路

4.时序图:

每次发脉冲触发信号前先发RST复位脉冲计数器大于100us，等待100us后，再发触发信号,发第N个触发信号放第N段语音。

时序图

5.语音内容:

| 地址 | 语音内容 | 地址 | 语音内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 14 | 千 |
| 2 | 0 | 15 | 点 |
| 3 | 1 | 16 | 元 |
| 4 | 2 | 17 | 角 |
| 5 | 3 | 18 | 分 |
| 6 | 4 | 19 | 单价 |
| 7 | 5 | 20 | 公斤 |
| 8 | 6 | 21 | 金额 |
| 9 | 7 | 22 | 重量 |
| 10 | 8 | 23 | 总计 |
| 11 | 9 | 24 | 您好 |
| 12 | 十 | 25 | 谢谢 |
| 13 | 百 | 26 |  |

语音内容